ALAN 18PLUS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Органы управления трансивером

1. Рукоятка "Громкость". Служит для выбора нужного уровня громкости.

2. Шестиконтактный  разъем для подключения микрофона.

3. Регулировка шумоподавления.

4. Усиление микрофона. Задает уровень усиления микрофона в режиме передачи

5. Переключатель каналов. Служит для выбора канала.

6. Активизирует контроль второго канала и выключает его.

7. АМ/ЧМ кнопка выбора модуляции.

8. Кнопка Сканирование.

9. Быстрый вызов аварийного канала.

10. Индикатор канала.

11. Индикатор приема (показывает силу сигнала 5 позиций)

12. Разъем для внешнего динамика. К этому гнезду можно подключить внешний динамик. Тогда встроенный динамик автоматически отключается.

13. Вывод провода питания.

14. S-метр вывод. К этому гнезду можно подключить внешний S-метр.

15. Антенное гнездо.

2. Микрофон

1. Кнопка РТТ. Для выбора режима приема или передачи.

2. UP/DOWN - кнопки переключения каналов.

3. 6 контактный микрофонный выход.

Схема установки.

| Технические характеристики Количество каналов | 80 |
| --- | --- |
| Диапазон частот | 26,565 - 27,405 МГц |
| Диапазон рабочих температур | -10 С +55 С |
| Напряжение питания | 13,8 В постоянного тока |
| Размеры | 140х180х50 мм |
| Вес | 1000 г |
| Приемник |
| Промежуточные частоты | 1 - ая: 10.695 МГц |
| 2 - ая: 455 кГц |
| Выходная мощность по звуку | 2 Вт 8 Ом |
| Потребление тока | 250 мА |
| Коэфициент нелинейных искажений | 8% на частоте 1000 Гц1 |
| Передатчик |
| Выходная мощность | 4 Вт FM и 1 Вт AM |
| Модуляция | AM: 85%-95% |
| FM: 1.8 кГц+/-0,5 кГц |
| Потребляемый ток | максимальный 1,1 А |