Baojie BJ-218

Инструкция

Лицевая панель

1. Гнездо для подключения микрофонной гарнитуры, а так же кабеля программирования.

2. Дисплей.

3. Блокировка кнопок управления, а так же функция "EXIT".

4. Включение приёма FM-радио.

5. Переключение режимов станции: частотный/канальный.

6. Выбор приёмника активного на передачу: A-B.

7. Уменьшение громкости динамика.

8. Включение/отключение станции, а так же функция "MEHU".

9. Увеличение номера канала или частоты.

10. Уменьшение номера канала или частоты.

11. Увеличение громкости динамика.

Микрофонная гарнитура

1. Кнопка "PTT" - выход на передачу.

2. Выбор приёмника активного на передачу: A-B

3. Переключение режимов станции: частотный/канальный.

4. Вход в меню настроек.

5. Выход из меню.

6. Увеличение номера канала или частоты.

7. Уменьшение номера канала или частоты.

8. Клавиатура.

9. Микрофон.

10. Индикатор передачи.

Функции кнопок управления

[PTT]

Клавиша выхода на передачу.

[A/B]

Кнопка выбора приёмника активного на передачу: A-B

При этом на экране появляется значок                напротив выбранного приёмника.

[V/M]

Кнопка выбора режима станции.

При нажатиях происходит последовательная смена режимов:

1. Частотный - отображается произвольно установленная ранее частота.

2. Канальный - отображается частота запрограммированного канала.

3. Канальный - отображается название канала, установленное через компьютер.

[MENU]

Функциональная кнопка.

1. Используется для входа в меню настроек и работы в нём.

2. Используется для выхода из режима сканирования.

[EXIT]

Используется для выхода из меню настроек.

[▼][▲]

В частотном режиме, изменяют частоту выбранного приёмника с шагом установленным в меню 16 STE.

В канальном режиме, меняют номер канала выбранного приёмника.

При длительном нажатии происходит постоянный перебор частоты или каналов.

В режиме меню, нажатием осуществляется переход от одного пункта меню к другому, а так же изменение текущего значения выбранного пункта.

В режиме сканирования, кратковременное нажатие меняет направление сканирования.

Во время передачи, нажатие выдаёт в эфир тон установленный в пункте меню 27 TONE, необходимый для открытия некоторых репитеров.

Значения индикации выводимой на дисплей

|  | Указатель приёмника установленного активным на передачу |
| --- | --- |
|  | Включён субтон CTCSS на приём (Если CTCSS включён на передачу, то индицируется только во время неё) |
|  | Включён субтон DCS на приём (Если DCS включён на передачу, то индицируется только во время неё) |
|  | Включён режим работы через ретранслятор |
|  | Включена функция VOX |
|  | Включён скремблер |
|  | Включён компандер |
|  | Включена функция реверса частот приёма и передачи |
|  | Смещение частоты передачи от частоты приёма вверх |
|  | Смещение частоты передачи от частоты приёма вниз |
|  | Включена узкополосная модуляция |
|  | Включена большая мощность передачи (HIGH) |
|  | Включена малая мощность передачи (LOW) |
|  | Включена блокировка клавиатуры (Выключение длительным нажатием кнопки [EXIT] на передней панели станции) |

Режимы работы трансивера

Частотный режим (VFO)

В частотном режиме, частота приёма-передачи задаётся вручную с клавиатуры цифровыми кнопками, либо нажатием кнопок [▼][▲], при этом, частота изменяется с шагом установленном в пункте меню 16 STE.

Канальный режим (MEM)

В канальном режиме, используются частоты, предварительно сохранённые в ячейках памяти трансивера с помощью компьютера или прямым вводом с клавиатуры.

Всего в трансивере имеется по 128 ячеек памяти на каждый из приёмников.

В канальном режиме, на экране в основном поле отображается частота или имя канала.

Желаемый режим отображения выбирается кнопкой [V/M].

В дополнительном поле, справа меньшими цифрами, отображается номер ячейки памяти.

Выбор желаемой ячейки памяти производится перебором с помощью кнопок [▼][▲].

Перевод трансивера в частотный или канальный режимы

Перевод трансивера в желаемый режим производится нажатием кнопки [V/M] на трансивере или гарнитуре, при этом происходит последовательная смена режимов:

1. Частотный  - отображается произвольно установленная ранее частота.

2. Канальный - отображается частота запрограммированного канала.

3. Канальный - отображается название канала.

Изменение мощности передатчика

Внимание! Функция работает только в частотном режиме.

Выбрать необходимый приёмник, нажать кнопку [MENU] затем кнопку [H/L].

Кнопками [▼][▲] выбрать желаемое значение:

"HIGH" - мощность 25W.

"MIG"	 - мощность 10W.

"LOW"	 - мощность  5W.

Сохранить выбор нажатием кнопки [MENU].

На экране появится индикатор "L" или "H" соответственно, индикации мощности "MIG" нет.

Изменение ширины модуляции

Внимание! Функция работает только в частотном режиме.

Выбрать необходимый приёмник, нажать кнопку [MENU], затем кнопку [W/N].

Кнопками [▼][▲] выбрать желаемое значение:

"WIDE"  - широкополосная.

"NARR" - узкополосная.

Сохранить выбор нажатием кнопки [MENU].

При выборе узкополосной модуляции, на экране появится индикатор "N".

Включение компандера

Внимание! Функция работает только в частотном режиме.

Выбрать необходимый приёмник, нажать кнопку [MENU], затем кнопку [COMP].

Кнопками [▼][▲] выбрать желаемое значение:

"ON"   - компандер включен.

"OFF" - компандер выключен.

Сохранить выбор нажатием кнопки [MENU].

При включённом компандере на экране появится индикатор "D".

Включение скремблера

Внимание! Функция работает только в частотном режиме.

Выбрать необходимый приёмник, нажать кнопку [MENU] затем кнопку [SRMR].

Кнопками [▼][▲] выбрать желаемое значение:

"ON"	- скремблер включен.

"OFF"	- скремблер выключен.

Сохранить выбор нажатием кнопки [MENU].

При включённом скремблере на экране появится индикатор "T".

Установка направления сдвига частоты передачи

Внимание! Функция работает только в частотном режиме.

Выбрать необходимый приёмник, нажать кнопку [MENU] затем кнопку [SFT].

Кнопками [▼][▲] выбрать желаемое значение:

"+" 	- частота передачи будет выше частоты приёма.

"-"  	- частота передачи будет ниже частоты приёма.

"OFF"  - сдвига нет.

Сохранить выбор нажатием кнопки [MENU].

При установке сдвига, на экране появится индикатор "+" или "-" соответственно.

Значение сдвига устанавливается в меню 15 OFFSET.

Изменение шага перехода по частоте

Внимание! Функция работает только в частотном режиме.

Выбрать необходимый приёмник, нажать кнопку [MENU] затем кнопку [STEP].

Кнопками [▼][▲] выбрать желаемое значение:

2,5кГц/5кГц/6,5кГц/10кГц/12,5кГц/25кГц/50кГц.

Сохранить выбор нажатием кнопки [MENU].

Быстрый реверс частот приёма и передачи

Выбрать необходимый приёмник, нажать кнопку [MENU] затем кнопку [REV].

При включении режима реверса на экране появится значок "R".

Для отключения реверса, повторно нажать кнопку [MENU] и затем кнопку [REV].

Примечание. Реверс включается даже при одинаковых частотах приёма и передачи.

Включение FM-радио

Нажать кнопку [MENU] затем кнопку [FM].

Нажать одну из кнопок [▼][▲], запустится перебор частот, который остановится при нахождении первой FM-станции.

Для перенастройки на следующую по частоте FM-станцию, снова нажать [▼][▲].

Приём FM-станции прекращается, если на одном из основных приёмников появляется сигнал.

Приём FM-станции возобновляется через несколько секунд после пропажи сигнала на основных приёмниках.

Выключение приёма FM-станции производится нажатием кнопки [EXIT].

Установка порога открытия шумоподавителя

Выбрать необходимый приёмник, нажать кнопку [MENU] затем кнопку [SQL].

Кнопками [▼][▲] выбрать желаемое значение от SQ0 до SQ9

Чем меньше значение, тем трансивер "чувствительней".

Шумоподавитель полностью отключается при значении - SQ0.

Сканирование каналов.

В канальном режиме нажать кнопку [MENU] затем кнопку [SCN].

Запустится перебор каналов в сторону увеличения номера канала.

Кнопками [▼][▲] можно на ходу менять "направление" сканирования.

Сканирование останавливается на канале, в котором присутствует сигнал и продолжается если сигнал прекращается.

Принудительно продолжить сканирование можно нажатием одной из кнопок [▼][▲].

Остановка сканирования производится кнопкой [EXIT].

Сканирование частот.

В частотном режиме нажать кнопку [MENU] затем кнопку [SCN].

Запустится перебор частот в сторону увеличения с шагом установленным в меню 16 STE.

Кнопками [▼][▲] можно менять "направление" сканирования.

Сканирование останавливается на частоте имеющей сигнал и продолжается если сигнал прекращается.

Принудительно продолжить сканирование можно нажатием одной из кнопок [▼][▲].

Остановка сканирования производится кнопкой [EXIT].

Блокировка кнопок

Для блокировки необходимо длительно нажать кнопку [EXIT].

Данная функция работает при нажатии кнопки [EXIT] только на передней панели трансивера.

Для разблокировки повторить то же действие.

Примечание. При включённой блокировке, остаётся активной только клавиша [PTT].

Сохранение частоты в ячейку памяти

Выбрать приёмник и установить желаемую частоту приёма.

Не забыть установить мощность и субтоны, при необходимости установить направление и величину сдвига частоты передачи.

Войти в меню, нажав два раза кнопку [MENU].

Кнопками [▼][▲] выбрать пункт меню 17 CH-MEM, подтвердить выбор нажатием [MENU].

Кнопками [▼][▲] выбрать желаемую ячейку памяти, подтвердить выбор нажатием [MENU].

На экране появится наборное поле [- - - - - -] для ввода названия канала.

Нажать [#] и кнопками [▼][▲] выбрать желаемое значение первого символа.

Подтвердить выбор повторным нажатием [#] и продолжить набор следующих символов.

По окончанию всего набора, нажать кнопку [MENU].

Очистка ячейки памяти

Войти в меню, нажав два раза кнопку [MENU].

Кнопками [▼][▲] выбрать пункт меню 18 CH-DEL, подтвердить выбор нажатием [MENU].

Кнопками [▼][▲] выбрать желаемую ячейку памяти, подтвердить выбор нажатием [MENU].

Работа с меню

1. Для входа в меню нажать кнопку [MENU] два раза, при этом на дисплее отобразится название пункта меню и правее его номер.

2. Перейти к желаемому пункту меню с помощью кнопок [▼][▲].

3. Для изменения выбранной опции, ещё раз нажать кнопку [MENU], при этом, в строке появится текущее значение параметра.

4. Выбрать желаемое значение параметра с помощью кнопок [▼][▲] или набрать с помощью клавиатуры, если это значение цифровое.

5. Для сохранения введённого параметра ещё раз нажать кнопку [MENU].

6. Выход из режима меню производится кнопкой [EXIT] или [PTT].

Описание пунктов меню

| 01 | R-CTC | Задаётся аналоговый субтон CTCSS на приём. Выбираются значения от 67.0 до 254.1Hz или OFF. |
| --- | --- | --- |
| 02 | R-DCSN | Задаётся цифровой субтон DCS на приём (прямые коды). Выбираются значения кодов от D023N до D754N или OFF. |
| 03 | R-DCSI | Задаётся цифровой субтон DCS на приём (обратные коды). Выбираются значения обратных кодов от D023I до D754I или OFF. |
| 04 | R-MOD | Метод открытия динамика. QT - открывается когда принятый CTCSS код верен. QT+ANI - открывается при получении обоих верных кодов, CTCSS и ANI. Примечание. Сигнал вызова по ANI-коду слышен всегда, независимо от выбранной опции, если он не отключен совсем в меню 24 RING. |
| 05 | T-CTC | Задаётся аналоговый субтон CTCSS на передачу. Выбираются значения от 67.0 до 254.1Hz или OFF. |
| 06 | T-DCSN | Задаётся цифровой субтон DCS на передачу (прямые коды). Выбираются значения кодов от D023N до D754N или OFF. |
| 07 | Т-DCSI | Задаётся цифровой субтон DCS на передачу (обратные коды). Выбираются значения обратных кодов от D023I до D754I или OFF. |
| 08 | T-DTM1 | Коды передаваемые при нажатии кнопки [PTT]. OFF - коды не передаются. DTMF1 - DTMF8 - передаётся один восьми предустановленных DTMF-кодов D1+ANI - D2+ANI - передаётся один из восьми DTMF кодов и ANI-код. ANI - передаётся только ANI-код. |
| 09 | T-DTM2 | Коды передаваемые при отпускании кнопки [PTT]. OFF - коды не передаются. DTMF1 - DTMF8 - передаётся один восьми предустановленных DTMF кодов D1+ANI - D2+ANI - передаётся один из восьми DTMF кодов и ANI-код. ANI - передаётся только ANI-код. |
| 10 | POWER | Мощность передатчика "HIGH" - большая (25W). "MIG" - средняя (10W). "LOW" - малая (5W). |
| 11 | W/NA | Ширина модуляции. "WIDE" - широкополосная (5 кГц). Применяется для работы без взаимных помех на "расстоянии" 25кГц. "NARR" - узкополосная (2.5 кГц). Применяется для работы без взаимных помех на "расстоянии" 12,5кГц. |
| 12 | COMP | Компандер "ON" - компандер включен. "OFF" - компандер выключен. |

| 13 | SRMR | Скремблер "ON" - скремблер включен. "OFF" - скремблер выключен. |
| --- | --- | --- |
| 14 | SFT | Направление сдвига частоты передачи относительно частоты приёма OFF - сдвига нет. "+" - частота передачи будет выше частоты приёма. "-" - частота передачи будет ниже частоты приёма. Используется совместно с пунктом меню 15 OFFSET. |
| 15 | OFFSET | Значение сдвига частоты передачи от частоты приёма. Значения 00.000 до 90.000 МГц. Используется совместно с пунктом меню 14 SFT. |
| 16 | STE | Шаг изменения частоты. Возможные значения: 2,5/5/6,25/10/12,5/25/50 кГц. |
| 17 | CH-MEM | Сохранение канала в ячейку памяти |
| 18 | CH-DEL | Удаление канала из ячейки памяти. |
| 19 | WT-LED | Цвет подсветки экрана в режиме ожидания. Возможные значения: ORANGE/BLUE//PURPLE/OFF. Режим работы подсветки выбирается в пункте 22 LED-SW. |
| 20 | RX-LED | Цвет подсветки экрана в режиме приёма сигнала. Возможные значения: ORANGE/BLUE//PURPLE/OFF. Режим работы подсветки выбирается в пункте 22 LED-SW. |
| 21 | TX-LED | Цвет подсветки экрана в режиме передачи. Возможные значения: ORANGE/BLUE//PURPLE/OFF. Режим работы подсветки выбирается в пункте 22 LED-SW. |
| 22 | LED-SW | Режим работы подсветки. "ON" - подсветка включена постоянно "AUTO" - подсветка работает 10 секунд после последнего события. |
| 23 | BEEP | Звуковое подтверждение нажатия кнопок. "ON" - подтверждение есть. "OFF" - подтверждения нет. |
| 24 | RING | Сигнал в динамике при вызове по ANI-коду. OFF - сигнал вызова не воспроизводится. 1с-9с - продолжительность звучания сигнала вызова в динамике. |
| 25 | BCL | Запрет передачи на занятой частоте. ON - передача запрещена. OFF - передача разрешена. Примечание. Индикатор передачи на гарнитуре горит в любом случае. |
| 26 | TOT | Ограничение времени непрерывной передачи. Возможные значения: 30 - 600 сек. (с шагом 30 сек.). |
| 27 | TONE | Тон открытия репитера Возможные значения: 1000/1450/1750/2100кГц. Тон выдаётся во время передачи, нажатием одной из кнопок [▼][▲]. |
| 28 | DTMF-TM | Интервал между цифрами в DTMF-посылке Возможные значения: 50/100/150/200mS Примечание. Во время DTMF-посылки, сигнал с микрофона блокируется. |
| 29 | SQL | Порог открытия шумоподавителя. Возможные значения от 0 - 9. Чем меньше значение тем чувствительней. |
| 30 | RPT | Функция не используется. |
| 31 | DTMF | DTMF коды. Набор установленных DTMF- кодов. |
| 32 | ANI_ID | Персональный ANI-код. Код программируется с компьютера. |
| 33 | RESET | Сброс к заводским установкам. RS-NO - не сбрасывать. RS-YES - сброс. |

Персональный и групповой вызов

Для работы с функциями необходимо:

1. Выбрать в пункте меню 04 R-MOD  опцию "QT + ANI"  (метод открытия динамика).

2. Установить время сигнала вызова по ANI-коду, в пункте меню 24 RING.

Персональный вызов

Нажать клавишу [PTT] и удерживая её набрать на клавиатуре ANI-код вызываемой станции.

По окончанию набора, передать голосом необходимую информации.

Групповой вызов определённых станций

Например, в группе имеются станции с ANI-кодами: 12345, 12789, 23888.

Можно сделать вызов только тех станций, у которых ANI-код начинается на 12.

Для этого необходимо нажать клавишу [PTT] и набрать на клавиатуре [1][2][*][*][*].

При этом, вызов не прозвучит в станции с ANI-кодом начинающимся на 23.

Примечание. Звёздочкой [*] можно заменить любые цифры кода, или даже все.

Дистанционное управление

Предварительно необходимо запрограммировать коды управления с помощью компьютера.

В программе вкладка "DTMF Groups"

Рекомендуемые заводом установки.

Длинна контрольных кодов может быть от 1 до 7 знаков.

Длинна кодов управления может быть от 3 до 5 знаков.

Код сброса, блокировки передачи, полной блокировки и мониторинга должен начинаться с "#".

Мастер-код должен быть такой же, как и идентификационный.

Пример рекомендуемых значений:

| Native ID Code | Индивидуальный ID- код станции. Он же ANI-код (Automatic number identification). |
| --- | --- |
| Master Control ID Code | Mастер-код. Используется для активации кодов управления. |
| Alarm Code | Код тревоги. При получении этого кода, станция выводит на динамик тревожный сигнал и надпись на дисплее "ALARM" Если совместно с данным кодом принимается и ANI-код, то на дисплей выводится и он. Отключение тревожного сигнала производится нажатием любой из кнопок: [A],[B],[C],[D],[PTT]. |
| Identity Display Code | Код вывода DTMF-посылок на дисплей При получении данного кода станция отображает на дисплее все принимаемые после него DTMF-посылки. Код активен только во время одной передачи-приёма. |
| Revive code | Код сброса блокировок передачи и приёма ("Remote Stun Code" и "Remote Kill Code"). Для активации нажать кнопку [PTT] ,удерживая её, набрать код сброса блокировок (#77) и затем мастер код необходимой станции (54321). |
| Remote Stun Code | Код отключения передачи. Для активации нажать кнопку [PTT] ,удерживая её, набрать код сброса блокировок (#33) и затем мастер код необходимой станции (54321). Отключение блокировки производится кодом сброса (#77). |
| Remote Kill Code | Код отключения приёма и передачи. Для активации нажать кнопку [PTT] ,удерживая её, набрать код сброса блокировок (#44) и затем мастер код необходимой станции (54321). Отключение блокировки производится кодом сброса (#77). |
| Monitor Code | Код активации мониторинга. Для активации нажать кнопку [PTT] ,удерживая её, набрать код сброса блокировок (#22) и затем мастер код необходимой станции (54321). Выбранная станция перейдёт в режим передачи на 7 сек. и можно будет прослушать окружающее её пространство через её микрофон. При этом, индикатор передачи на гарнитуре не светится. |
| Current State | Текущее состояние станции. Normal - в станции не включены блокировки Stun - включена блокировка передачи Kill - включена блокировка приёма и передачи |

Технические характеристики

| Диапазон частот | VHF: 130 МГц - 176 МГц. UHF: 400 МГц - 490 МГц. |
| --- | --- |
| Класс излучателя | F3E (FM) |
| Сопротивление антенны | 50 Ω. |
| Стабильность частоты | 2,5ppm (-10ºС - +60ºС) |
| Рабочая температура | -20ºС - +60ºС |
| Питание | Пост. ток 13,8V (±15%), отрицательная земля. |
| Мощность | L ≈ 5 W M ≈ 10 W H ≈ 25 W |
| Максимальная девиация | ±5 kHz |
| Паразитные излучения | <-60 dB |
| Чувствительность приёмника | 0,2 µV (при 12 dB отношении сигнал/шум) |
| Выходная мощность аудио | 2 W (сопротивление 8 Ω искажения 5%) |
| Потребляемый ток в режиме приёма | 0,3 А. |
| Потребляемый ток в режиме передачи | L ≈ 1,3 A M ≈ 2,2 A Н ≈ 3,3 A |
| Шаг изменения частоты | 2,5/5/6,25/10/12,5/20/25/50 kHz. |
| Размеры устройства | 105mm х 30mm х 106mm. |
| Вес (с аккумулятором и антенной) | ≈ 500 g |

Дополнительная информация по субтонам

| Таблица CTCSS субтонов |
| --- |
| Tone (Hz) | Tone (Hz) | Tone (Hz) | Tone (Hz) | Tone (Hz) |
| 67.0 | 94.8 | 131.8 | 171.3 | 203.5 |
| 69.3 | 97.4 | 136.5 | 173.8 | 206.5 |
| 71.9 | 100.0 | 141.3 | 177.3 | 210.7 |
| 77.0 | 107.2 | 151.4 | 183.5 | 225.7 |
| 79.7 | 110.9 | 156.7 | 186.2 | 229.1 |
| 82.5 | 114.8 | 159.8 | 189.9 | 233.6 |
| 85.4 | 118.8 | 162.2 | 192.8 | 241.8 |
| 88.5 | 123.0 | 165.5 | 196.6 | 250.3 |
| 91.5 | 127.3 | 167.9 | 199.5 | 254.1 |

| Таблица DCS субтонов |
| --- |
| № | Code | № | Code | № | Code | № | Code | № | Code |
| 1 | D023N | 22 | D131N | 43 | D251N | 64 | D371N | 85 | D532N |
| 2 | D025N | 23 | D132N | 44 | D252N | 65 | D411N | 86 | D546N |
| 3 | D026N | 24 | D134N | 45 | D255N | 66 | D412N | 87 | D565N |
| 4 | D031N | 25 | D143N | 46 | D261N | 67 | D413N | 88 | D606N |
| 5 | D032N | 26 | D145N | 47 | D263N | 68 | D423N | 89 | D612N |
| 6 | D036N | 27 | D152N | 48 | D265N | 69 | D431N | 90 | D624N |
| 7 | D043N | 28 | D155N | 49 | D266N | 70 | D432N | 91 | D627N |
| 8 | D047N | 29 | D156N | 50 | D271N | 71 | D445N | 92 | D631N |
| 9 | D051N | 30 | D162N | 51 | D274N | 72 | D446N | 93 | D632N |
| 10 | D053N | 31 | D165N | 52 | D306N | 73 | D452N | 94 | D645N |
| 11 | D054N | 32 | D172N | 53 | D311N | 74 | D454N | 95 | D654N |
| 12 | D065N | 33 | D174N | 54 | D315N | 75 | D455N | 96 | D662N |
| 13 | D071N | 34 | D205N | 55 | D325N | 76 | D462N | 97 | D664N |
| 14 | D072N | 35 | D212N | 56 | D331N | 77 | D464N | 98 | D703N |
| 15 | D073N | 36 | D223N | 57 | D332N | 78 | D465N | 99 | D712N |
| 16 | D074N | 37 | D225N | 58 | D343N | 79 | D466N | 100 | D723N |
| 17 | D114N | 38 | D226N | 59 | D346N | 80 | D503N | 101 | D731N |
| 18 | D115N | 39 | D243N | 60 | D351N | 81 | D506N | 102 | D732N |
| 19 | D116N | 40 | D244N | 61 | D356N | 82 | D516N | 103 | D734N |
| 20 | D122N | 41 | D245N | 62 | D364N | 83 | D523N | 104 | D743N |
| 21 | D125N | 42 | D246N | 63 | D365N | 84 | D526N | 105 | D754N |
| 106 | D023I | 127 | D1311 |  | D251I |  | D371I |  | D532I |
| 107 | D025I | 128 | D132I |  | D252I |  | D411I |  | D546I |
| 108 | D026I | 129 | D134I |  | D255I |  | D412I |  | D565I |
| 109 | D031I | 130 | D143I |  | D261I |  | D413I |  | D606I |
| 110 | D032I | 131 | D145I |  | D263I |  | D423I |  | D612I |
| 111 | D036I | 132 | D152I |  | D265I |  | D431I |  | D624I |
| 112 | D043I | 133 | D155I |  | D266I |  | D432I |  | D627I |
| 113 | D047I | 134 | D156I |  | D271I |  | D445I |  | D631I |
| 114 | D051I | 135 | D162I |  | D274I |  | D446I |  | D632I |
| 115 | D053I | 136 | D165I |  | D306I |  | D452I |  | D645I |
| 116 | D054I | 137 | D172I |  | D311I |  | D454I |  | D654I |
| 117 | D065I |  | D174I |  | D315I |  | D455I |  | D662I |
| 118 | D071I |  | D205I |  | D325I |  | D462I |  | D664I |
| 119 | D072I |  | D212I |  | D331I |  | D464I |  | D703I |
| 120 | D073I |  | D223I |  | D332I |  | D465I |  | D712I |
| 121 | D074I |  | D225I |  | D343I |  | D466I |  | D723I |
| 122 | D114I |  | D226I |  | D346I |  | D503I |  | D731I |
| 123 | D115I |  | D243I |  | D351I |  | D506I |  | D732I |
| 124 | D116I |  | D244I |  | D356I |  | D516I |  | D734I |
| 125 | D122I |  | D245I |  | D364I |  | D523I |  | D743I |
| 126 | D125I |  | D246I |  | D365I |  | D526I |  | D754I |

Дополнительная информация по частотам и каналам

| LPD диапазон Разрешённая мощность - 10 мВт Разрешён в Европе и России |
| --- |
| 1 (1) | 433.075 |  | 24 | 433.650 |  | 47 | 434.225 |
| 2 (2) | 433.100 |  | 25 | 433.675 |  | 48 | 434.250 |
| 3 | 433.125 |  | 26 | 433.700 |  | 49 | 434.275 |
| 4 | 433.150 |  | 27 | 433.725 |  | 50 | 434.300 |
| 5 | 433.175 |  | 28 | 433.750 |  | 51 | 434.325 |
| 6 (3) | 433.200 |  | 29 | 433.775 |  | 52 | 434.350 |
| 7 | 433.225 |  | 30 8) | 433.800 |  | 53 | 434.375 |
| 8 | 433.250 |  | 31 | 433.825 |  | 54 | 434.400 |
| 9 | 433.275 |  | 32 | 433.850 |  | 55 | 434.425 |
| 10(4) | 433.300 |  | 33 | 433.875 |  | 56 | 434.450 |
| 11 | 433.325 |  | 34 | 433.900 |  | 57 | 434.475 |
| 12 (5) | 433.350 |  | 35 | 433.925 |  | 58 | 434.500 |
| 13 | 433.375 |  | 36 | 433.950 |  | 59 | 434.525 |
| 14 | 433.400 |  | 37 | 433.975 |  | 60 | 434.550 |
| 15 | 433.425 |  | 38 | 434.000 |  | 61 | 434.575 |
| 16 | 433.450 |  | 39 | 434.025 |  | 62 | 434.600 |
| 17 (6) | 433.475 |  | 40 | 434.050 |  | 63 | 434.625 |
| 18 | 433.500 |  | 41 | 434.075 |  | 64 | 434.650 |
| 19 | 433.525 |  | 42 | 434.100 |  | 65 | 434.675 |
| 20 | 433.550 |  | 43 | 434.125 |  | 66 | 434.700 |
| 21 | 433.575 |  | 44 | 434.150 |  | 67 | 434.725 |
| 22 | 433.600 |  | 45 | 434.175 |  | 68 | 434.750 |
| 23 (7) | 433.625 |  | 46 | 434.200 |  | 69 | 434.775 |

| PMR диапазон Разрешённая мощность - 500 мВт Разрешён в Европе, США и России |
| --- |
| 1 | 446.00625 |  | 5 | 446.05625 |
| 2 | 446.01875 |  | 6 | 446.06875 |
| 3 | 446.03125 |  | 7 | 446.08125 |
| 4 | 446.04375 |  | 8 | 446.09375 |

| KDR диапазон Разрешённая мощность - 100 мВт Разрешён только в Швеции |
| --- |
| 1 | 444.600 |  | 4 | 444.825 |
| 2 | 444.650 |  | 5 | 444.850 |
| 3 | 444.800 |  | 6 | 444.975 |

| FRS диапазон Разрешённая мощность - 500 мВт Разрешён в Канаде и США |
| --- |
| 1 | 462.5625 |  | 8 | 467.5625 |
| 2 | 462.5875 |  | 9 | 467.5875 |
| 3 | 462.6125 |  | 10 | 467.6125 |
| 4 | 462.6375 |  | 11 | 467.6375 |
| 5 | 462.6625 |  | 12 | 467.6625 |
| 6 | 462.6875 |  | 13 | 467.6875 |
| 7 | 462.7125 |  | 14 | 467.7125 |

| GMRS диапазон Разрешённая мощность от 1Вт Разрешён в Канаде и США |
| --- |
| 1 | 462.550 |  | 9 | 467.550 |
| 2 | 462.575 |  | 10 | 467.575 |
| 3 | 462.600 |  | 11 | 467.600 |
| 4 | 462.625 |  | 12 | 467.625 |
| 5 | 462.650 |  | 13 | 467.650 |
| 6 | 462.675 |  | 14 | 467.675 |
| 7 | 462.700 |  | 15 | 467.700 |
| 8 | 462.725 |  | 16 | 467.725 |

(редакция 09.02.17)

# Text boxes

- мастер-код управления

- код тревоги

- отображение на дисплее принимаемого кода

- код возврата в исходное состояние

- код отключения передачи

- код отключения передачи и приёма

- код активации мониторинга

- текущее состояние станции

- идентификационный код (ANI-код)