По характеру работы, мне часто приходиться выезжать в командировки на «Севера», а с трансивером  вечерами и  веселее и «комфортнее».

Поэтому  заинтересовала меня статья Александра UY5ON «Антенна выходного дня» (журнал «РАДИОХОББИ» №4,2011г. Стр.41-42.)     http://www.ruqrz.com/antenna-vyhodnogo-dnya/

Перепробовав кучу всевозможных ферритов с компьютерной техники, как рекомендовал автор, никак не удавалось получить приемлемые показания КСВ. Дело пошло на лад только тогда, когда достал наши отечественные кольца М2000НН размер: 20*10*5 мм. Получилась вот такая конструкция:

Зажим на фото справа - предполагался для противовесов, но с ними КСВ ухудшался примерно на 0.1-0.2.

Сначала была собрана антенна для балкона:

И получены следующие результаты.

Затем была собрана антенна для выездов в поля. Использован излучатель от военной антенны, и представляет собой дюралевый телескоп с цанговыми зажимами. Оптимальная длина получилась 6,8м. При изменении длины в любую сторону - показания КСВ ухудшались. Основанием для крепления антенны служит стеклопластиковая труба длиной примерно 1,7 метра. На ней закреплен и сам согласующий трансформатор. Растяжки из капроновой веревки.

Когда подключил анализатор – «обалдел», впрочем посмотрите сами!

В диапазоне 50 МГц получилось  примерно 1,3 и 2-х метровый диапазон удивил-1,62!!

Выше не стал измерять, поскольку чудес, как говорится, не бывает.

Наконец сделал и  «командировочную» антенну, использовав для нее стеклопластиковое 6-метровое удилище.

После проверки  я залил полиэтиленом согласующие трансформаторы, предварительно закрепив установочные крепления. Медные трубки использовал от кабеля 7/8. При изготовлении первого трансформатора подогнал так, чтоб трубки входили довольно туго, и, при пропайке торцов, несколько колец лопнуло. Прошу учесть этот момент. Для намотки трансформатора использовал центральную жилу кабеля RG-58.

На всякий случай выкладываю рисунок намотки трансформатора из журнала.

Результатом остался доволен. Буду рад, если кому помогла эта информация.

R9FK ex US3IX